POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Mechatroniki
Instytut Automatyki i Robotyki

Zasady Budowy Robotów

Projekt nr 2

Prowadzący: prof. nzw dr hab. inż. Mariusz Olszewski

Wykonali:
Mińkowski Rafał
Piórkowski Arkadiusz
Gr. 37

Warszawa 2015/2016
0. Dobór robota

Dobrano robota części regionalnej o strukturze części regionalnej {CR, BR1, BR2, …} firmy ABB IRB 2600-20/1,65. Przyjęto uproszczenie kształtu wszystkich członów w postaci prostopadłościanów.

1. Podanie zależności i obliczenie parametrów kinematycznych mechanizmu robota

1.1. Człon „1” {CR}
Człon przyjęto jako prostopadłościan o podstawie prostokątnej (255x255 mm), wysokości h1=445mm, oraz l1 = 150 mm.

Dla członu „1” {CR} znane są następujące parametry:

%omega_{0/0} = 0 rad over s %varepsilon_{0/0} = 0 rad over s^2 v_{00/0} = 0 m over s a_{00/0} = 0 m over s^2 %phi_1 = 0
Przyjmujemy:
dot %phi_1 = 175 circle{}/s = 3,0543 rad over s ddot %phi_1 = 175 circle{}/s^2 = 3,0543 rad over s^2
Parametry geometryczne:
stack { {r} rsub {{01,00} / {1}} = left [stack { {l} rsub {1} # 0 # 0 } right ] = left [stack { 0,15 # 0 # 0 } right ] m # {r} rsub {Cm 1 {,00} / {1}} = left [stack { {x} rsub {Cm 1 ,00} # {y} rsub {Cm 1 ,00} # {z} rsub {Cm 1 ,00} } right ] = left [stack { {{l} rsub {1}} over {2} # {− {h} rsub {1}} over {2} # 0 } right ] = left [stack { 0,075 # − 0,225 # 0 } right ] m # {r} rsub {Cm 1 {,01} / {1}} = left [stack { {x} rsub {Cm 1 ,01} # {y} rsub {Cm 1 ,01} # {z} rsub {Cm 1 ,01} } right ] = left [stack { {− {l} rsub {1}} over {2} # {− {h} rsub {1}} over {2} # 0 } right ] = left [ stack { -0,075 # -0,225 # 0 } right ] m }
Macierz transformacji:
{A} rsub {1,0} = left [matrix {{C} rsub {1} # {S} rsub {1} # 0 ## 0 # 0 # 1 ## {S} rsub {1} # − {C} rsub {1} # 0} right ] = left [matrix {1 # 0 # 0 ## 0 # 0 # 1 ## 0 # − 1 # 0} right ]
Prędkość kątowa członu „i=1”:
%omega_{1/1} = A_1,0 [ %omega_{0/0} + dot %phi_1 e_{z0/0} ] = A_1,0 left[ 0 + left[ stack{0#0#dot %phi_1}right] right] = left[matrix{C_1#S_1#0##0#0#1##S_1#-C_1#0}right]left[stack{0#0#dot %phi_1}right] = left[ stack{0#dot %phi_1#0}right]= left[ stack{0#3,0543#0}right] rad over s

Ex-wektorowa macierz prędkości członu „i – 1 = 0”:

{W} rsub {{0} / {0}} = left [0 right ]

Przyśpieszenie kątowe członu „i = 1”:
%varepsilon rsub {{1} / {1}} = {A} rsub {1,0} left [%varepsilon rsub {{0} / {0}} + {ddot {φ}} rsub {1} {e} rsub {z {0} / {0}} + {W} rsub {{0} / {0}} left (dot {{φ} rsub {1}} {e} rsub {z {0} / {0}} right ) right ] = {A} rsub {1,0} left [0 + ddot {{φ} rsub {1}} {e} rsub {z {0} / {0}} + 0 left (dot {{φ} rsub {1}} {e} rsub {z {0} / {0}} right ) right ]

%varepsilon_{1/1} = left[matrix{C_1#S_1#0##0#0#1##S_1#-C_1#0}right]left[stack{0#0#ddot %phi_1}right] = left[stack{0#ddot %phi_1#0}right] = left[stack{0# 3,0543#0}right] rad over s^2
Ex-wektorowa macierz prędkości członu „i = 1”:
W_{1/1} = left[matrix{0#-%omega_{1,z1}#%omega_{1,y1}##%omega_{1,z1}#0#-%omega_{1,x1}##-%omega_{1,y1}#%omega_{1,x1}#0}right] = left[matrix{0#0#dot %phi_1##0#0#0##- dot %phi_1#0#0}right] = left[matrix{0#0#3,0543##0#0#0##- 3,0543#0#0}right] rad over s
Prędkość liniowa punktu „01” w członie „i = 1”:
v_{01/1} = A_1,0 v_{00/0} + W_{1/1} r_{01,00/1} = A_{1,0} 0 + left[matrix{0#0#dot %phi_1##0#0#0##- dot %phi_1#0#0}right] left[stack{l_1#0#0}right] = left[stack{0#0#-l_1 dot %phi_1}right] = left[stack{0#0#0,4581}right] m over s
Wymnożenie ex-wektorowych macierzy prędkości członu „i = 1”:
W_{1/1} W_{1/1} = left[matrix{0#0#dot %phi_1##0#0#0##- dot %phi_1#0#0}right] left[matrix{0#0#dot %phi_1##0#0#0##- dot %phi_1#0#0}right] = left[matrix{- dot %phi_1^2#0#0##0#0#0##0#0#- dot %phi_1^2}right] = left[matrix{ -9,3289#0#0##0#0#0##0#0# -9,3289}right] rad^2 over s^2
Ex-wektorowa macierz przyśpieszenia członu „1”:
E_{1/1} = left[matrix{0#-%varepsilon_{1,z1}# %varepsilon_{1,y1}##%varepsilon_{1,z1}#0#-%varepsilon_{1,x1}##-%varepsilon_{1,y1}#%varepsilon_{1,x1}#0}right] = left[matrix{0#0#ddot %phi_1##0#0#0##- ddot %phi_1#0#0}right] = left[matrix{0#0# 3,0543##0#0#0##- 3,0543#0#0}right] rad over s^2
Przyśpieszenie liniowe punktu „01” w członie „1”:
a_{01/1} = A_1,0 a_{00/0} + E_{1/1} r_{01,00/1} + W_{1/1} W_{1/1} r_{01,00/1} newline a_{01/1} = A_1,0 0 + left[matrix{0#0#ddot %phi_1##0#0#0##- ddot %phi_1#0#0}right] left[stack{l_1#0#0}right] + left[matrix{- dot %phi_1^2#0#0##0#0#0##0#0#- dot %phi_1^2}right] left[stack{l_1#0#0}right] = left[stack{0#0#-l_1 ddot %phi_1}right] + left[stack{-l_1 dot %phi_1^2#0#0}right] = left[stack{-l_1 dot %phi_1^2#0#-l_1 ddot %phi_1}right] = left[stack{-1,3993#0#-0,4581}right] m over s^2
Prędkość liniowa punktu „Cm1” w członie „1”:
v_{Cm1/1} = A_1,0 v_{00/0} + W_{1/1} r_{Cm1,00/1} = A_1,0 0 + left[matrix{0#0#dot %phi_1##0#0#0##- dot %phi_1#0#0}right] left[stack{x_{Cm1,00}#y_{Cm1,00}#z_{Cm1,00}}right] = left[stack{z_{Cm1,00} dot %phi_1 #0#-x_{Cm1,00} dot %phi_1}right] = left[stack{0#0#-0,2291}right] m over s
Przyspieszenie liniowe punktu „Cm1” w członie „1”:
a_{Cm1/1} = a_{01/1} + E_{1/1} r_{Cm1,01/1} + W_{1/1} W_{1/1} r_{Cm1,01/1} newline a_{Cm1/1} = left[stack{-l_1 dot %phi_1^2#0#-l_1 ddot %phi_1}right] + left[matrix{0#0#ddot %phi_1##0#0#0##- ddot %phi_1#0#0}right] left[stack{x_{Cm1,01}#y_{Cm1,01}#z_{Cm1,01}}right] + left[matrix{- dot %phi_1^2#0#0##0#0#0##0#0#- dot %phi_1^2}right] left[stack{x_{Cm1,01}#y_{Cm1,01}#z_{Cm1,01}}right] newline a_{Cm1/1} = left[stack{-l_1 dot %phi_1^2#0#-l_1 ddot %phi_1}right]+left[stack{ddot %phi_1 z_{Cm1,01}#0#-ddot %phi_1 x_{Cm1,01}}right] + left[stack{-dot %phi_1^2 x_{Cm1,01}#0#-dot %phi_1^2 z_{Cm1,01}}right] = left[stack{z_{Cm1,01} ddot %phi_1 - (l_1 + x_{Cm1,01})dot %phi_1^2#0#-(l_1 + x_{Cm1,01}) ddot %phi_1 - z_{Cm1,01} dot %phi_1^2}right] = left[stack{-0,6997#0#-0,2291}right] m over s^2

1.2. Człon „2” {BR1}

Człon przyjęto jako prostopadłościan o podstawie prostokątnej (130x130 mm), wcięciu d = 238mm, odsadzeniu e = 0 mm, oraz długości l2= 815 mm.

Wartości początkowe:
%omega_{1/1} = left[ stack{0#3,0543#0}right] rad over s %varepsilon_{1/1} = left[stack{0# 3,0543#0}right] rad over s^2 v_{01/1} = left[stack{0#0#0,4581}right] m over s a_{01/1} = left[stack{-1,3993#0#-0,4581}right] m over s^2 %phi_2 = 0
Przyjmujemy:
dot %phi_2 = 175 circle{}/s = 3,0543 rad over s ddot %phi_2 = 175 circle{}/s^2 = 3,0543 rad over s^2
Parametry geometryczne:

{r} rsub {{02,01} / {2}} = left [stack { {l} rsub {2} # 0 # e } right ] = left [stack { 0,815 # 0 # 0 } right ] m
stack { {r} rsub {Cm 2 {,01} / {2}} = left [stack { {x} rsub {Cm 2 ,01} # {y} rsub {Cm 2 ,01} # {z} rsub {Cm 2 ,01} } right ] = left [stack { {{l} rsub {2}} over {2} # 0 # d } right ] = left [stack { 0,4075 # 0 # 0,238 } right ] m # {r} rsub {Cm 2 {,02} / {2}} = left [stack { {x} rsub {Cm 2 ,02} # {y} rsub {Cm 2 ,02} # {z} rsub {Cm 2 ,02} } right ] = left [stack { {− {l} rsub {2}} over {2} # 0 # d } right ] = left [stack { − 0,4075 # 0 # 0,238 } right ] m }
Macierz transformacji:
A_2,1 = left[matrix{C_2#S_2#0##-S_2#C_2#0##0#0#1}right] = left[matrix{1#0#0##0#1#0##0#0#1}right]
Prędkość kątowa członu „i=2”:
{%omega} rsub {{2} / {2}} = {A} rsub {2,1} left [{%omega} rsub {{1} / {1}} + dot {{%phi} rsub {2}} {e} rsub {{z 1} / {1}} right ] = {A} rsub {2,1} left [{%omega} rsub {{1} / {1}} + left [stack { 0 # 0 # dot {{%phi} rsub {2}} } right ] right ] = left [matrix {{C} rsub {2} # {S} rsub {2} # 0 ## − {S} rsub {2} # {C} rsub {2} # 0 ## 0 # 0 # 1} right ] left [stack { 0 # dot {{%phi} rsub {1}} # dot {{%phi} rsub {2}} } right ] = left [stack { 0 # dot {{%phi} rsub {1}} # dot {{%phi} rsub {2}} } right ] = left [stack { 0 # 3,0543 # 3,0543 } right ] {rad} over {s}
Ex-wektorowa macierz prędkości członu „i – 1 = 1”:
W_{1/1} = left[matrix{0#-%omega_{1,z1}#%omega_{1,y1}##%omega_{1,z1}#0#-%omega_{1,x1}##-%omega_{1,y1}#%omega_{1,x1}#0}right] = left[matrix{0#0#dot %phi_1##0#0#0##- dot %phi_1#0#0}right] = left[matrix{0#0#3,0543##0#0#0##- 3,0543#0#0}right] rad over s
Przyśpieszenie kątowe członu „i = 2”:
%varepsilon_{2/2} = A_2,1[%varepsilon_{1/1} + ddot %phi_2 e_{z1/1} + W_{1/1}(dot %phi_2 e_{z1/1})]

%varepsilon_{2/2} = left[matrix{C_2#S_2#0##-S_2#C_2#0##0#0#1}right]left[stack{dot %phi_1 dot %phi_2#ddot %phi_1#ddot %phi_2}right] = left[stack{C_2 dot %phi_1 dot %phi_2 + S_2 ddot %phi_1#-S_2 dot %phi_1 dot %phi_2 + C_2 ddot %phi_1# ddot %phi_2}right] = left[stack{ 9,3289#3,0543#3,0543}right] rad over s^2

Ex-wektorowa macierz prędkości członu „i = 2”:
W_{2/2} = left[matrix{0#-%omega_{2,z2}#%omega_{2,y2}##%omega_{2,z2}#0#-%omega_{2,x2}##-%omega_{2,y2}#%omega_{2,x2}#0}right] = left[matrix{0#- dot %phi_2#C_2 dot %phi_1##dot %phi_2#0#-S_2 dot %phi_1##-C_2 dot %phi_1#S_2 dot %phi_1#0}right] = left[matrix{0#-3,0543#3,0543##3,0543#0#0##-3,0543#0#0}right] rad over s
Prędkość liniowa punktu „02” w członie „i = 2”:
v_{02/2} = A_2,1 v_{01/1} + W_{2/2} r_{02,01/2} = left[stack{e C_2 dot %phi_1#l_2 dot %phi_2 - e S_2 dot %phi_1#-(l_1 + l_2 C_2) dot %phi_1}right] = left[stack{0#2,4893#-2,9474}right] m over s
Wymnożenie ex-wektorowych macierzy prędkości członu „i = 2”:
W_{2/2} W_{2/2} = left[matrix{0#- dot %phi_2#C_2 dot %phi_1##dot %phi_2#0#-S_2 dot %phi_1##-C_2 dot %phi_1#S_2 dot %phi_1#0}right] left[matrix{0#- dot %phi_2#C_2 dot %phi_1##dot %phi_2#0#-S_2 dot %phi_1##-C_2 dot %phi_1#S_2 dot %phi_1#0}right] = left[matrix{ -18,6575#0#0##0#-9,3289#9,3289##0#9,3289#-9,3289}right] rad^2 over s^2
Ex-wektorowa macierz przyśpieszenia członu „2”:
E_{2/2} = left[matrix{0#-%varepsilon_{2,z2}# %varepsilon_{2,y2}##%varepsilon_{2,z2}#0#-%varepsilon_{2,x2}##-%varepsilon_{2,y2}#%varepsilon_{2,x2}#0}right] = left[matrix{0#- ddot %phi_2#-S_2 dot %phi_1 dot %phi_2 + C_2 ddot %phi_1##ddot %phi_2#0#-C_2 dot %phi_1 dot %phi_2 - S_2 ddot %phi_1##S_2 dot %phi_1 dot %phi_2 - C_2 ddot %phi_1#C_2 dot %phi_1 dot %phi_2 + S_2 ddot %phi_1#0}right]newline E_{2/2} = left[matrix{0#-3,0543#3,0543##3,0543#0#-9,3289##-3,0543#9,3289#0}right] rad over s^2
Przyśpieszenie liniowe punktu „02” w członie „2”:
a_{02/2} = A_2,1 a_{01/1} + E_{2/2} r_{02,01/2} + W_{2/2} W_{2/2} r_{02,01/2} newline a_{02/2} = left[stack{e C_2 ddot %phi_1 - (l_1+l_2 C_2)C_2 dot %phi_1^2 - l_2 dot %phi_1^2# -e S_2 ddot %phi_1 + (l_1 + l_2 C_2) S_2 dot %phi_1^2 +l_2 ddot %phi_2#-(l_1 + l_2 C_2) ddot %phi_1 - e dot %phi_1^2 + 2 l_2 S_2 dot%phi_1 dot %phi_2}right] = left[stack{-16,6055#2,4893#-2,9474}right] m over s^2
Prędkość liniowa punktu „Cm2” w członie „2”:
v_{Cm2/2} = v_{02/2} + W_{2/2} r_{Cm2,02/2} = left[stack{(e+z_{Cm2,02})C_2 dot %phi_1 - y_{Cm2,02} dot %phi_2#(l_2 + x_{Cm2,02}) dot %phi_2 - (e+z_{Cm2,02})S_2 dot %phi_1#-[l_1 + (l_2 + x_{Cm2,02})C_2 - y_{Cm2,02} S_2 ] dot %phi_1}right] = left[stack{ 0,7269#1,2446#-1,7028}right] m over s
Przyśpieszenie liniowe punktu „Cm2” w członie „2”:
a_{Cm2/2} = a_{02/2} + E_{2/2} r_{Cm2,02/2} + W_{2/2} W_{2/2} r_{Cm2,02/2}=left[stack{-8,2755#1,2446#-3,9231}right]

1.3. Człon „3” {BR2}

Człon przyjęto jako prostopadłościan o podstawie prostokątnej (115x115 mm) oraz długości l2= 795 mm.

Wartości początkowe:
%omega_{2/2} = left[ stack{0#3,0543#3,0543}right] rad over s %varepsilon_{2/2} = left[stack{9,3289# 3,0543#3,0543}right] rad over s^2 v_{02/2} = left[stack{0#2,4893#-2,9474}right] m over s a_{02/2} = left[stack{-16,6055#2,4893#-2,9474}right] m over s^2 %phi_3 = 0
Przyjmujemy:
dot %phi_3 = 175 circle{}/s = 3,0543 rad over s ddot %phi_3 = 175 circle{}/s^2 = 3,0543 rad over s^2
Parametry geometryczne:
r_{03,02/3} = left [ stack{l_3 #0 #0 } right ] = left [ stack{ 0,795 # 0 #0 } right ] m newline r_{Cm3,02/3} = left[stack{x_{Cm3,02}#y_{Cm3,02}#z_{Cm3,02}}right] = left[stack{0,3975#0#0}right] m newline r_{Cm3,03/3} = left[stack{x_{Cm3,03}#y_{Cm3,03}#z_{Cm3,03}}right] = left[stack{-0,3975#0#0}right] m
Macierz transformacji:
A_3,2 = left[matrix{C_3#S_3#0##-S_3#C_3#0##0#0#1}right] = left[matrix{1#0#0##0#1#0##0#0#1}right]
Prędkość kątowa członu „i=3”:
%omega_{3/3} = A_3,2 [ %omega_{2/2} + dot %phi_3 e_{z2/2} ] = left[matrix{C_3#S_3#0##-S_3#C_3#0##0#0#1}right] left[ stack{S_2 dot %phi_1#C_2 dot %phi_1#dot %phi_2 + dot %phi_3} right] = left[ stack{S_23 dot %phi_1#C_23 dot %phi_1#dot %phi_2 + dot %phi_3}right]= left[ stack{0#3,0543#6,1087}right] rad over s
Ex-wektorowa macierz prędkości członu „i – 1 = 2”:
W_{2/2} = left[matrix{0#-%omega_{2,z2}#%omega_{2,y2}##%omega_{2,z2}#0#-%omega_{2,x2}##-%omega_{2,y2}#%omega_{2,x2}#0}right] = left[matrix{0#- dot %phi_2#C_2 dot %phi_1##dot %phi_2#0#-S_2 dot %phi_1##-C_2 dot %phi_1#S_2 dot %phi_1#0}right] = left[matrix{0#-3,0543#3,0543##3,0543#0#0##-3,0543#0#0}right] rad over s
Przyśpieszenie kątowe członu „i = 3”:
%varepsilon_{3/3} = A_3,2[%varepsilon_{2/2} + ddot %phi_3 e_{z2/2} + W_{2/2}(dot %phi_3 e_{z2/2})]

%varepsilon_{3/3} = left[stack{S_23 ddot %phi_1 + C_23 dot %phi_1 (dot %phi_2 + dot %phi_3)#C_23 ddot %phi_1 + S_23 dot %phi_1 (dot %phi_2 + dot %phi_3)#ddot %phi_2 + ddot %phi_3}right] = left[stack{18,6578#3,0543#6,1087}right] rad over s^2
Ex-wektorowa macierz prędkości członu „i = 3”:
W_{3/3} = left[matrix{0#-%omega_{3,z3}#%omega_{3,y3}##%omega_{3,z3}#0#-%omega_{3,x3}##-%omega_{3,y3}#%omega_{3,x3}#0}right] = left[matrix{0#- (dot %phi_2 + dot %phi_3)#C_23 dot %phi_1##dot %phi_2 + dot %phi_3#0#-S_23 dot %phi_1##-C_23 dot %phi_1#S_23 dot %phi_1#0}right] = left[matrix{0#-6,1087#3,0543##6,1087#0#0##-3,0543#0#0}right] rad over s

Prędkość liniowa punktu „03” w członie „i = 3”:
v_{03/3} = A_3,2 v_{02/2} + W_{3/3} r_{03,02/3} = left[stack{e C_23 dot %phi_1 + l_2 S_3 dot %phi_2#l_2 C_3 dot %phi_2 - e S_23 dot %phi_1 + l_3(dot %phi_2 + dot %phi_3)#-(l_1 + l_2 C_2 +l_3 C_23) dot %phi_1}right] = left[stack{0#7,3457#-5,3756}right] m over s
Wymnożenie ex-wektorowych macierzy prędkości członu „i = 3”:
W_{3/3} W_{3/3} = left[matrix{0#- (dot %phi_2 + dot %phi_3)#C_23 dot %phi_1##dot %phi_2 + dot %phi_3#0#-S_23 dot %phi_1##-C_23 dot %phi_1#S_23 dot %phi_1#0}right]^2 = left[matrix{ -46,6450#0#0##0#-37,3162#18,6578##0#18,6578#-9,3287}right] rad^2 over s^2
Ex-wektorowa macierz przyśpieszenia członu „3”:
E_{3/3} = left[matrix{0#-%varepsilon_{3,z3}# %varepsilon_{3,y3}##%varepsilon_{3,z3}#0#-%varepsilon_{3,x3}##-%varepsilon_{3,y3}#%varepsilon_{3,x3}#0}right] newline E_{3/3} = left[matrix{0#- (ddot %phi_2 + ddot %phi_3)#-S_22 dot %phi_1 (dot %phi_2 + dot %phi_3) + C_23 ddot %phi_1##ddot %phi_2 + ddot %phi_3#0#-C_23 dot %phi_1 (dot %phi_2 + dot %phi_3) - S_23 ddot %phi_1##S_23 dot %phi_1 (dot %phi_2 + dot %phi_3) - C_23 ddot %phi_1#C_23 dot %phi_1 (dot %phi_2 + dot %phi_3) + S_23 ddot %phi_1#0}right]newline E_{3/3} = left[matrix{0#-6,1087#3,0543##6,1087#0#-18,6578##-3,0543#18,6578#0}right] rad over s^2
Przyśpieszenie liniowe punktu „03” w członie „3”:
a_{03/3} = A_3,2 a_{02/2} + E_{3/3} r_{03,02/3} + W_{3/3} W_{3/3} r_{03,02/3} newline a_{03/3} = left[stack{e C_23 ddot %phi_1 + l_2 S_3 ddot %phi_2 - (l_1+l_2 C_2+l_3 C_23)C_23 dot %phi_1^2 - l_2 C_3 dot %phi_2^2 - l_3 (dot %phi_2 + dot %phi_3)^2# -e S_23 ddot %phi_1 +l_2 C_3 ddot %phi_2 +l_3(ddot %phi_2 + ddot%phi_3)+ (l_1 + l_2 C_2+l_3 C_23) S_23 dot %phi_1^2 +l_2 S_3 dot %phi_2^2#-(l_1 + l_2 C_2+l_3 C_23) ddot %phi_1 - e dot %phi_1^2 + 2 l_2 S_2 dot%phi_1 dot %phi_2 + 2 l_3 S_23 dot%phi_1 (dot%phi_2 + dot%phi_3)}right] = left[stack{-53,6879#7,3457#-5,3756}right] m over s^2
Prędkość liniowa punktu „Cm3” w członie „3”:
v_{Cm3/3} = v_{03/3} + W_{3/3} r_{Cm3,03/3} newline v_{Cm3/3} = left[stack{(e+z_{Cm3,03})C_23 dot %phi_1 +l_2 S_3 dot%phi_2 - y_{Cm3,03} (dot %phi_2 + dot%phi_3)#(l_3 + x_{Cm3,03}) (dot %phi_2 + dot%phi_3) +l_2 C_3 dot%phi_2 - (e+z_{Cm3,03})S_23 dot %phi_1#-[l_1 + l_2 C_2 +(l_3+ x_{Cm3,03})C_23 - y_{Cm3,03} S_23 ] dot %phi_1}right] = left[stack{0#4,9175#-4,1615}right] m over s
Przyśpieszenie liniowe punktu „Cm3” w członie „3”:
a_{Cm2/2} = a_{02/2} + E_{2/2} r_{Cm2,02/2} + W_{2/2} W_{2/2} r_{Cm2,02/2}

a_{Cm3/3} = left[stack{(e + z_{Cm3,03/3})C_23 ddot %phi_1 + l_2 S_3 ddot%phi_2 - [l_1 + l_2 C_2 + (l_3 + x_{Cm3,03/3})C_23 - y_{Cm3,03/3}S_23 ] C_23 dot %phi_1^2# -(e+z_{Cm3,03/3})S_23 ddot %phi_1 + l_2 C_3 ddot%phi_2+ [l_1+ l_2 C_2 +(l_3 + x_{Cm3,03/3})C_23 - y_{Cm3,03/3} S_23 ]S_23 dot %phi_1^2# -[l_1 + l_2 C_2 +(l_3 + x_{Cm3,03/3})C_23 - y_{Cm3,03/3}S_23 ] ddot %phi_1 - (e + z_{Cm3,03/3}) dot %phi_1^2 + 2 l_2 S_2 dot%phi_1 dot%phi_2 }right]+{} newline {}+left[stack{- y_{Cm3,03/3} (ddot %phi_2 + ddot%phi_3) - l_2 C_3 dot%phi_2^2- (l_3 +x_{Cm3,03/3}) (dot %phi_2 + dot%phi_3)^2#(l_3 +x_{Cm3,03/3}) (ddot %phi_2 + ddot%phi_3) + l_2 S_3 dot%phi_2^2- y_{Cm3,03/3} (dot %phi_2+dot%phi_3)^2#2 [(l_3 + x_{Cm3,03/3}) S_23 + y_{Cm3,03/3} C_23 ] dot %phi_1 (dot %phi_2 + dot%phi_3)}right] newline a_{Cm3/3} = left[stack{-35,1467#17,6281#-4,1615}right] m over s^2

2. Podanie zależności i obliczenie parametrów kinetycznych mechanizmu robota – podejście „ciężkie”

2.1. Człon „3” {BR2}
Znamy następujące wartości parametrów kinematycznych:
%omega_{3/3} = left[ stack{0#3,0543#6,1087}right] rad over s %varepsilon_{3/3} = left[stack{18,6578#3,0543#6,1087}right] rad over s^2 a_{Cm3/3} = left[stack{-35,1467#17,6281#-4,1615}right] m over s^2
Parametry konstrukcyjne oraz związane z układem napędowym:

Masa:	{m} rsub {3} = 50 kg

Tensor bezwładności:
stack { {I} rsub {x 3} = {1} over {12} {m} rsub {3} ∗ left ({y} rsub {3} rsup {2} + {z} rsub {3} rsup {2} right ); {I} rsub {y 3} = {1} over {12} {m} rsub {3} ∗ left ({x} rsub {3} rsup {2} + {z} rsub {3} rsup {2} right ) # {I} rsub {z 3} = {1} over {12} {m} rsub {3} ∗ left ({x} rsub {3} rsup {2} + {y} rsub {3} rsup {2} right ); {I} rsub {xy 3} = {I} rsub {xz 3} = {I} rsub {yz 3} = 0 # {Π} rsub {{3} / {3}} rsup {Cm 3} = left [matrix {{I} rsub {x 3} # − {I} rsub {xy 3} # − {I} rsub {xz 3} ## − {I} rsub {yx 3} # {I} rsub {y 3} # − {I} rsub {yz 3} ## − {I} rsub {zx 3} # − {I} rsub {zy 3} # {I} rsub {z 3}} right ] = left [matrix {0,1102 # 0 # 0 ## 0 # 2,6885 # 0 ## 0 # 0 # 2,6885} right ] kg ⋅ {m} ^ {2} }

gdzie {x} rsub {3,} {y} rsub {3} i {z} rsub {3} są wymiarami członu w odpowiednich osiach.

Parametry geometryczne:
r_{Cm3,02/3} = left[stack{x_{Cm3,02}#y_{Cm3,02}#z_{Cm3,02}}right] = left[stack{0,3975#0#0}right] m newline r_{Cm3,03/3} = left[stack{x_{Cm3,03}#y_{Cm3,03}#z_{Cm3,03}}right] = left[stack{-0,3975#0#0}right] m
Wymagane ex-wektorowe macierze R do obliczeń numerycznych:
R_{Cm3,02/3} = left[matrix{0#-z_{Cm3,02}#y_{Cm3,02}##z_{Cm3,02}#0#-x_{Cm3,02}##-y_{Cm3,02}#x_{Cm3,02}#0}right] = left[matrix{0#0#0##0#0#-0,3975##0#0,3975#0}right] m newline R_{Cm3,03/3} = left[matrix{0#-z_{Cm3,03}#y_{Cm3,03}##z_{Cm3,03}#0#-x_{Cm3,03}##-y_{Cm3,03}#x_{Cm3,03}#0}right]= left[matrix{0#0#0##0#0#0,3975##0#-0,3975#0}right] m
Kąt φ4 i jego pochodne (przyjęte przez rekonstrukcję)
%phi_4 = 0 ~ dot%phi_4=360 circle{}/s = 6,2832 rad over s ~ddot%phi_4 = 360 circle{}/s^2 = 6,2832 rad over s^2
Macierz transformacji układów maszynowych:
{A} rsub {4 , 3} = left [matrix {{C} rsub {4} # {S} rsub {4} # 0 ## − {S} rsub {4} # {C} rsub {4} # 0 ## 0 # 0 # 1} right ] = left [matrix {1 # 0 # 0 ## 0 # 1 # 0 ## 0 # 0 # 1} right ]

Suma obciążenia masowego wnoszonego przez część lokalną i dopuszczoną przez producenta maksymalną masę obciążenia użytkowego:
{m} rsub {4} = 28 + 20 = 48 kg
Ex-wektorowa prędkość kątowa członu „3”:
W_{3/3} = left[matrix{0#-6,1087#3,0543##6,1087#0#0##-3,0543#0#0}right] rad over s
Macierz transformacji układów maszynowych:
{A} rsub {3 , 4} = left [matrix {{C} rsub {4} # {S} rsub {4} # 0 ## − {S} rsub {4} # {C} rsub {4} # 0 ## 0 # 0 # 1} right ] = left [matrix {1 # 0 # 0 ## 0 # 1 # 0 ## 0 # 0 # 1} right ]
Siła oddziaływania członu „3” na człon „4” w układzie członu „3”:
g_{1/1} = left[stack{0#-g#0}right] ~~ g_{2/2} = left[stack{-S_2 g#-C_2 g#0}right] ~~ g_{3/3} = left[stack{-S_23 g#-C_23 g#0}right] newline g_{1/1} = g_{2/2} = g_{3/3} = g_{4/4} = left [stack {0#-9,81#0}right] m over s^2
a_{03/3} = left[stack{-53,6879#7,3457#-5,3756}right] m over s^2 newline F_{4,3/4} = m_4(A_4,3 a_{03/3} - g_{4/4}) = left[stack{-2577#823,5#-258}right] N newline F_{4,3/3} = A_{3,4} F_{4,3/4} = left[stack{-2577#823,5#-258}right] N
Moment sił oddziaływania członu „3” na człon „4” w układzie członu „3”:
{M} rsub {{4,3} / {4}} = left [stack { 0 # 0 # 0 } right ] Nm
M_{4,3/3} = A_{3,4} M_{4,3/4} = left[ stack{0# 0#0}right] Nm
Siła oddziaływania członu „2” na człon „3”:
F_{3,2/3} = F_{4,3/3} + m_3 a_{Cm3/3} - m_3 g_{3/3}

F_{3,2/3} = left[stack{-4334,3#2195,4#-466,1}right] N

Kręt członu „3” względem punktu Cm3:
K_{3/3}^{Cm3} = %PI_{3/3}^{Cm3} %omega_{3/3} = %PI_{3/3}^{Cm3} left[stack{S_23 dot%phi_1#C_23 dot%phi_1#dot%phi_2 + dot%phi_3}right] = left[stack{ 0#8,2116#16,4235}right] {kg cdot m^2} over s

Eulerian członu „3” względem punktu Cm3:
E_{3/3}^Cm3 = %PI_{3/3}^Cm3 %varepsilon_{3/3} + W_{3/3} K_{3/3}^Cm3 = left[stack{2,0562#8,2116#16,4235}right] {kg cdot m^2} over s
Moment sił oddziaływania członu „2” na człon „3”:
M_{3,2/3} = M_{4,3/3} - R_{Cm3,03/3}F_{4,3/3} + R_{Cm3,02/3}F_{3,2/3} + E_{3/3}^Cm3 = left[stack{ 2,1#296#1216,4}right] Nm

2.2. Człon „2” {BR1}
Znamy następujące wartości parametrów kinematycznych:
%omega_{2/2} = left[ stack{0#3,0543#3,0543}right] rad over s %varepsilon_{2/2} = left[stack{9,3289# 3,0543#3,0543}right] rad over s^2 a_{Cm2/2} = left[stack{-8,2755#1,2446#-3,9231}right]
Parametry konstrukcyjne oraz związane z układem napędowym:

Masa:	{m} rsub {2} = 80 kg

Tensor bezwładności:
stack { {I} rsub {x 2} = {1} over {12} {m} rsub {2} ∗ left ({y} rsub {2} rsup {2} + {z} rsub {2} rsup {2} right ); {I} rsub {y 2} = {1} over {12} {m} rsub {2} ∗ left ({x} rsub {2} rsup {2} + {z} rsub {2} rsup {2} right ) # {I} rsub {z 2} = {1} over {12} {m} rsub {2} ∗ left ({x} rsub {2} rsup {2} + {y} rsub {2} rsup {2} right ); {I} rsub {xy 2} = {I} rsub {xz 2} = {I} rsub {yz 2} = 0 # {Π} rsub {{2} / {2}} rsup {Cm 2} = left [matrix {{I} rsub {x 2} # − {I} rsub {xy 2} # − {I} rsub {xz 2} ## − {I} rsub {yx 2} # {I} rsub {y 2} # − {I} rsub {yz 2} ## − {I} rsub {zx 2} # − {I} rsub {zy 2} # {I} rsub {z 2}} right ] = left [matrix {0,2253 # 0 # 0 ## 0 # 4,5408 # 0 ## 0 # 0 # 4,5408} right ] kg ⋅ {m} ^ {2} }

gdzie {x} rsub {2} ,{y} rsub {2} i {z} rsub {2} są wymiarami członu w odpowiednich osiach.

Parametry geometryczne:
stack { {r} rsub {Cm 2 {,01} / {2}} = left [stack { {x} rsub {Cm 2 ,01} # {y} rsub {Cm 2 ,01} # {z} rsub {Cm 2 ,01} } right ] = left [stack { {{l} rsub {2}} over {2} # 0 # d } right ] = left [stack { 0,4075 # 0 # 0,238 } right ] m # {r} rsub {Cm 2 {,02} / {2}} = left [stack { {x} rsub {Cm 2 ,02} # {y} rsub {Cm 2 ,02} # {z} rsub {Cm 2 ,02} } right ] = left [stack { {− {l} rsub {2}} over {2} # 0 # d } right ] = left [stack { − 0,4075 # 0 # 0,238 } right ] m }
Wymagane ex-wektorowe macierze R do obliczeń numerycznych:

stack { {R} rsub {Cm 2 {,01} / {2}} = left [matrix {0 # − {z} rsub {Cm 2 ,01} # {y} rsub {Cm 2 ,01} ## {z} rsub {Cm 2 ,01} # 0 # − {x} rsub {Cm 2 ,01} ## − {y} rsub {Cm 2 ,01} # {x} rsub {Cm 2 ,01} # 0} right ] = left [matrix {0 # -0,238 # 0 ## 0,238 # 0 # -0,4075 ## 0 # 0,4075 # 0} right ] m # {R} rsub {Cm 2 {,02} / {2}} = left [matrix {0 # − {z} rsub {Cm 2 ,02} # {y} rsub {Cm 2 ,02} ## {z} rsub {Cm 2 ,02} # 0 # − {x} rsub {Cm 2 ,02} ## − {y} rsub {Cm 2 ,02} # {x} rsub {Cm 2 ,02} # 0} right ] = left [matrix {0 # -0,238 # 0 ## 0,238 # 0 # 0,4075## 0 # − 0,4075 # 0} right ] m }

Kąt φ3 i jego pochodne:
%phi_3 = 0 dot %phi_3 = 175 circle{}/s = 3,0543 rad over s ddot %phi_3 = 175 circle{}/s^2 = 3,0543 rad over s^2
Ex-wektorowa prędkość kątowa członu „2”:
W_{2/2} = left[matrix{0#-3,0543#3,0543##3,0543#0#0##-3,0543#0#0}right] rad over s
Macierz transformacji układów maszynowych:
{A} rsub {2,3} = left [matrix {{C} rsub {3} # − {S} rsub {3} # 0 ## {S} rsub {3} # {C} rsub {3} # 0 ## 0 # 0 # 1} right ] = left [matrix {1 # 0 # 0 ## 0 # 1 # 0 ## 0 # 0 # 1} right ]
Siła oddziaływania członu „2” na człon „3” w układzie członu „2”:
{F} rsub {{3,2} / {2}} = {A} rsub {2,3} {F} rsub {{3,2} / {3}} = left [stack { − 4334,3 # 2195,4 # − 466,1 } right ] N
Moment sił oddziaływania członu „2” na człon „3” w układzie członu „2”:
{M} rsub {{3,2} / {2}} = {A} rsub {2,3} {M} rsub {{3,2} / {3}} = left [stack { 2,1 # 296 # 1216,4 } right ] Nm
Siła oddziaływania członu „1” na człon „2”:
{F} rsub {{2,1} / {2}} = {F} rsub {{3,2} / {2}} + {m} rsub {2} {a} rsub {{Cm 2} / {2}} − {m} rsub {2} {g} rsub {{2} / {2}} = left [stack { − 4996,3 # 3079,8 # − 779,9 } right ] N
Kręt członu „2” względem punktu Cm2:
{K} rsub {{2} / {2}} rsup {Cm 2} = {Π} rsub {{2} / {2}} rsup {Cm 2} {ω} rsub {{2} / {2}} = {Π} rsub {{2} / {2}} rsup {Cm 2} left [stack { {S} rsub {2} dot {{%phi} rsub {1}} # {C} rsub {2} dot {{%phi} rsub {1}} # dot {{%phi} rsub {2}} } right ] = left [stack { 0 # 13,8691 # 13,8691 } right ] {kg ⋅ {m} ^ {2}} over {s}
Eulerian członu „2” względem punktu Cm2:
{E} rsub {{2} / {2}} rsup {Cm 2} = {Π} rsub {{2} / {2}} rsup {Cm 2} {ε} rsub {{2} / {2}} + {W} rsub {{2} / {2}} {K} rsub {{2} / {2}} rsup {Cm 2} = left [stack { 2,1021 # 13,8691 # 13,8691 } right ] {kg ⋅ {m} ^ {2}} over {s}
Moment sił oddziaływania członu „1” na człon „2”
{M} rsub {{2,1} / {2}} = {M} rsub {{3,2} / {2}} − {R} rsub {Cm 2 {,02} / {2}} {F} rsub {{3,2} / {2}} + {R} rsub {Cm 2 {,01} / {2}} {F} rsub {{2,1} / {2}} + {E} rsub {{2} / {2}} rsup {Cm 2} = left [stack { − 206,3 # 660,1 # 3379,9 } right ] Nm

2.3. Człon „1” {CR}

Znamy następujące wartości parametrów kinematycznych:
%omega_{1/1} = left[ stack{0#3,0543#0}right] rad over s %varepsilon_{1/1} = left[stack{0# 3,0543#0}right] rad over s^2 a_{Cm1/1} = left[stack{-0,6997#0#-0,2291}right] m over s^2
Parametry konstrukcyjne oraz związane z układem napędowym:

Masa:	{m} rsub {1} = 120 kg

Tensor bezwładności:
stack { {I} rsub {x 1} = {1} over {12} {m} rsub {1} left ({y} rsub {1} rsup {2} + {z} rsub {1} rsup {2} right ); {I} rsub {y 1} = {1} over {12} {m} rsub {1} left ({x} rsub {1} rsup {2} + {z} rsub {1} rsup {2} right ) # {I} rsub {z 1} = {1} over {12} {m} rsub {1} left ({x} rsub {1} rsup {2} + {y} rsub {1} rsup {2} right ); {I} rsub {xy 1} = {I} rsub {xz 1} = {I} rsub {yz 1} = 0 # {Π} rsub {{1} / {1}} rsup {Cm 1} = left [matrix {{I} rsub {x 1} # − {I} rsub {xy 1} # − {I} rsub {xz 1} ## − {I} rsub {yx 1} # {I} rsub {y 1} # − {I} rsub {yz 1} ## − {I} rsub {zx 1} # − {I} rsub {zy 1} # {I} rsub {z 1}} right ] = left [matrix {2,6305 # 0 # 0 ## 0 # 1,3005 # 0 ## 0 # 0 # 2,6305} right ] kg ⋅ {m} ^ {2} }

gdzie {x} rsub {2} ,{y} rsub {2} i {z} rsub {2} są wymiarami członu w odpowiednich osiach.

Parametry geometryczne:
{r} rsub {Cm 1 {,00} / {1}} = left [stack { {x} rsub {Cm 1 ,00} # {y} rsub {Cm 1 ,00} # {z} rsub {Cm 1 ,00} } right ] = left [stack { {{l} rsub {1}} over {2} # {− {h} rsub {1}} over {2} # 0 } right ] = left [stack { 0,075 # − 0,225 # 0 } right ] m newline {r} rsub {Cm 1 {,01} / {1}} = left [stack { {x} rsub {Cm 1 ,01} # {y} rsub {Cm 1 ,01} # {z} rsub {Cm 1 ,01} } right ] = left [stack { {− {l} rsub {1}} over {2} # {− {h} rsub {1}} over {2} # 0 } right ] = left [ stack { -0,075 # -0,225 # 0 } right ] m
Wymagane ex-wektorowe macierze R do obliczeń numerycznych:
stack { {R} rsub {Cm 1 {,00} / {1}} = left [matrix {0 # − {z} rsub {Cm 1 ,00} # {y} rsub {Cm 1 ,00} ## {z} rsub {Cm 1 ,00} # 0 # − {x} rsub {Cm 1 ,00} ## − {y} rsub {Cm 1 ,00} # {x} rsub {Cm 1 ,00} # 0} right ] = left [matrix {0 # 0 # − 0,225 ## 0 # 0 # -0,075 ## 0,255 # 0,075 # 0} right ] m # {R} rsub {Cm 1 {,01} / {1}} = left [matrix {0 # − {z} rsub {Cm 1 ,01} # {y} rsub {Cm 1 ,01} ## {z} rsub {Cm 1 ,01} # 0 # − {x} rsub {Cm 1 ,01} ## − {y} rsub {Cm 1 ,01} # {x} rsub {Cm 1 ,01} # 0} right ] = left [matrix {0 # 0 # − 0,255 ## 0 # 0 # 0,075 ## 0,255 # -0,075 # 0} right ] m }
Kąt φ2 i jego pochodne:
%phi_2 = 0 dot %phi_2 = 175 circle{}/s = 3,0543 rad over s ddot %phi_2 = 175 circle{}/s^2 = 3,0543 rad over s^2
Ex-wektorowa prędkość kątowa członu „1”:
W_{1/1} = left[matrix{0#0#3,0543##0#0#0##- 3,0543#0#0}right] rad over s
Macierz transformacji układów maszynowych:
{A} rsub {1,2} = left [matrix {{C} rsub {2} # − {S} rsub {2} # 0 ## {S} rsub {2} # {C} rsub {2} # 0 ## 0 # 0 # 1} right ] = left [matrix {1 # 0 # 0 ## 0 # 1 # 0 ## 0 # 0 # 1} right ]
Siła oddziaływania członu „1” na człon „2” w układzie członu „1”:
{F} rsub {{2,1} / {1}} = {A} rsub {1,2} {F} rsub {{2,1} / {2}} = left [stack { − 4996,3 # 3079,8 # − 779,9 } right ] N
Moment sił oddziaływania członu „1” na człon „2” w układzie członu „1”:
{M} rsub {{2,1} / {1}} = {A} rsub {1,2} {M} rsub {{2,1} / {2}} = left [stack { − 206,3 # 660,1 # 3379,9 } right ] Nm
Siła oddziaływania członu „0” na człon „1”:
{F} rsub {{1,0} / {1}} = {F} rsub {{2,1} / {1}} + {m} rsub {1} {a} rsub {{Cm 1} / {1}} − {m} rsub {1} {g} rsub {{1} / {1}} = left [stack { − 5080,3 # 4257 # − 807,4 } right ] N
Kręt członu „1” względem punktu Cm1:
{K} rsub {{1} / {1}} rsup {Cm 1} = {Π} rsub {{1} / {1}} rsup {Cm 1} {ω} rsub {{1} / {1}} = left [stack { 0 # 3,9721 # 0 } right ] {kg ⋅ {m} ^ {2}} over {s}
Eulerian członu „1” względem punktu Cm1:
{E} rsub {{1} / {1}} rsup {Cm 1} = {Π} rsub {{1} / {1}} rsup {Cm 1} {ε} rsub {{1} / {1}} + {W} rsub {{1} / {1}} {K} rsub {{1} / {1}} rsup {Cm 1} = left [stack { 0 # 3,9721 # 0 } right ] {kg ⋅ {m} ^ {2}} over {s}
Moment sił oddziaływania członu „0” na człon „1”:
{M} rsub {{1,0} / {1}} = {M} rsub {{2,1} / {1}} − {R} rsub {Cm 1 {,01} / {1}} {F} rsub {{2,1} / {1}} + {R} rsub {Cm 1 {,00} / {1}} {F} rsub {{1,0} / {1}} + {E} rsub {{1} / {1}} rsup {Cm 1} = left [stack { − 200.1 # 783.1 # 3911.3 } right ] Nm

Macierz transformacyjna:

{A} rsub {0,1} = left [matrix {{C} rsub {1} # 0 # {S} rsub {1} ## {S} rsub {1} # 0 # − {C} rsub {1} ## 0 # 1 # 0} right ] = left [matrix {1 # 0 # 0 ## 0 # 0 # − 1 ## 0 # 1 # 0} right ]

Moment oddziaływania członu „0” na człon „1” w układzie członu „0”:

{M} rsub {{1,0} / {0}} = {A} rsub {0,1} {M} rsub {{1,0} / {1}} = left [stack { − 200.1 # − 3911.3 # 783.1 } right ] Nm

3. Dobór napędów dla poszczególnych członów robota

Dokonano doboru napędów dla wybranego robota ABB 2600-20/1,65. Dla robotów przemysłowych zazwyczaj napęd członu „i”-tego znajduje się w członie „i-1”.

3.1. Człon „3” {BR2}
Silnik napędzający człon „3” jest umieszczony w członie „2”-obrót wokół widevec {{e} rsub {z 2}} . Mamy dane pochodne kąta %phi_3 :
dot%phi_3 = 3,0543 rad over s ddot%phi_3 = 3,0543 rad over s^2
Można z niej wyznaczyć prędkość obrotową członu:
n_3=dot%phi_3 60 over {2%pi}= 3,0543 60 over {2%pi} = 29,1667 obr over min
Położenie silnika jest wzdłuż osi osi z układu maszynowego członu drugiego:
%alpha_N2 = 0 circle{} newline %beta_N2 = 0 circle{} newline %gamma_N2 = 90 circle{}
vec e_N2 = left[stack{0#0#1}right]
Przy obliczaniu momentu należy uwzględnić starty na tarcie. Przyjęto łożyskowanie ślizgowe, smarowane, dla którego współczynnik obciążenia tarciowego wynosi kt=0,1.
{M} rsub {{3,2} / {z 2}} rsup {n} = {{M} rsub {{3,2} / {2}} widevec {{e} rsub {z 2}}} over {1 − {k} rsub {t}} = {1216,4 Nm} over {0,90} = 1351,5556 Nm
Przyjęto przekładnię o sprawności ηz2 = 0,8 i przełożeniu νz2 = 100. Wówczas, znamionowa prędkość kątowa i obrotowa napędu oraz moment na wale silnika wynoszą odpowiednio:
%omega_z2 = %nu_z2 dot%phi_3 = 100 cdot 3,0543= 305,43 rad over s newline dot%omega_z2 = %nu_z2 ddot%phi_3 = 100 cdot 3,0543= 305,43 rad over s^2 newline n_{z2} = %omega_z2 60 over {2%pi} = 2916,6667 obr over min newline M_z2 = M_{3,2/z2}^n over {%nu_z2 %eta_z2}= 1351,6667 over {100~ cdot 0,8} = 16,8944 Nm
Na podstawie tych danych dokonano doboru silnika oraz przekładni.

Dobrano silnik firmy Mitsubishi Electric HG-JR703 261546 o parametrach:
-nominalny moment: 22,3 Nm;
-nominalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min;
-moment bezwładności: I_napędu = 0,00433 kg cdot m^2 ;
-maksymalna prędkość obrotowa: 5000 obr/min;
-maksymalny moment: 66,8 Nm;
-hamulec elektromagnetyczny;
-zasilanie: 200V AC;

Dobrano przekładnię firmy Harmonic Drive CSG-20-100-GH Type II o parametrach:
-sprawność: 80%;
-rozmiar: 20 mm;
-przełożenie: 100;
-moment bezwładności: I_przekładni = 0,42 cdot 10^-4 kg cdot m^2 ;
-maksymalne prędkość średnia wejściowa: 3500 obr/min;
-maksymalna prędkość wejściowa: 6500 obr/min;
-nominalny moment przy 3000 obr/min: 45 Nm;

Po uwzględnieniu bezwładności układu napędowego (podejście lekkie):
I_z2 = I_napędu + I_przekładni = 0,004372 cdot kg cdot m^2

M_z2 = M_{3,2/z2}^n over {%nu_z2 %eta_z2} + I_z2 [(vec %varepsilon_2 vec e_z2) + %nu_z2 ddot%phi_3] = 13,92 Nm

Można zatem stwierdzić, że silnik został dobrany odpowiednio - spełnia wymagania dla podejścia lekkiego.

3.2. Człon „2” {BR1}
Silnik napędzający człon „2” jest umieszczony w członie „1”-obrót wokół widevec {{e} rsub {z 1}} . Daną mamy pochodną kąta %phi_2 :
dot%phi_2 = 3,0543 rad over s ddot%phi_2 = 3,0543 rad over s^2
Można z niej wyznaczyć prędkość obrotową członu:
n_3=dot%phi_3 60 over {2%pi}= 3,0543 60 over {2%pi} = 29,1667 obr over min
Położenie silnika jest wzdłuż osi osi z układu maszynowego członu pierwszego:
%alpha_N1 = 0 circle{} newline %beta_N1 = 0 circle{} newline %gamma_N1 = 90 circle{}
vec e_N1 = left[stack{0#0#1}right]
Przy obliczaniu momentu należy uwzględnić starty na tarcie. Przyjęto łożyskowanie ślizgowe, smarowane, dla którego współczynnik obciążenia tarciowego wynosi kt=0,1.
{M} rsub {{2,1} / {z 1}} rsup {n} = {{M} rsub {{2,1} / {1}} widevec {{e} rsub {z 1}}} over {1 − {k} rsub {t}} = {3379,9 Nm} over {0,90} = 3755,4444 Nm
Przyjęto przekładnię o sprawności ηz1 = 0,8 i przełożeniu νz1 = 50. Wówczas, znamionowa prędkość kątowa i obrotowa napędu oraz moment na wale silnika wynoszą odpowiednio:
%omega_z1 = %nu_z1 dot%phi_2 = 50 cdot 3,0543= 152,715 rad over s newline dot%omega_z1 = %nu_z1 ddot%phi_2 = 50 cdot 3,0543= 152,715 rad over s^2 newline n_{z1} = %omega_z1 60 over {2%pi} = 1458,3333 obr over min newline M_z1 = M_{2,1/z1}^n over {%nu_z1 %eta_z1}= 3755,4444 over {50~ cdot 0,8} = 93,8861 Nm
Na podstawie tych danych dokonano doboru silnika oraz przekładni.

Dobrano silnik firmy Mitsubishi Electric HG-JR22K1M 261559 o parametrach:
-nominalny moment: 140 Nm;
-nominalna prędkość obrotowa: 1500 obr/min;
-moment bezwładności: I_napędu = 0,0489 kg cdot m^2 ;
-maksymalna prędkość obrotowa: 2500 obr/min;
-maksymalny moment: 420 Nm;
-hamulec elektromagnetyczny;
-zasilanie: 200V AC;

Dobrano przekładnię firmy Harmonic Drive CSG-32-50-GH Type II o parametrach:
-sprawność: 80%;
-rozmiar: 32 mm;
-przełożenie: 50;
-moment bezwładności: I_przekładni = 2,7 cdot 10^-4 kg cdot m^2 ;
-maksymalne prędkość średnia wejściowa: 3500 obr/min;
-maksymalna prędkość wejściowa: 4800 obr/min;
-nominalny moment przy 2000 obr/min: 99 Nm;

Po uwzględnieniu bezwładności układu napędowego (podejście lekkie):
I_z1 = I_napędu + I_przekładni = 0,04917 cdot kg cdot m^2

M_z1 = M_{2,1/z1}^n over {%nu_z1 %eta_z1} + I_z1 [(vec %varepsilon_1 vec e_z1) + %nu_z1 ddot%phi_2] = 101,3952 Nm

Można zatem stwierdzić, że silnik został dobrany odpowiednio - spełnia wymagania dla podejścia lekkiego.

3.3. Człon „1” {CR}

Silnik napędzający człon „1” jest umieszczony w członie „0”-obrót wokół wersora widevec {{e} rsub {z 0}} , który pokrywa się z wersorem układu bazowego widevec {{e} rsub {z}} (podstawa). Daną mamy pochodną kąta %phi_1 :
dot%phi_1 = 3,0543 rad over s ddot%phi_1 = 3,0543 rad over s^2
Można z niej wyznaczyć prędkość obrotową członu:
n_1=dot%phi_1 60 over {2%pi}= 3,0543 60 over {2%pi} = 29,1667 obr over min
Położenie silnika jest wzdłuż osi osi z układu maszynowego członu zerowego-podstawy:
%alpha_N0 = 0 circle{} newline %beta_N0 = 0 circle{} newline %gamma_N0 = 90 circle{}
vec e_N0 = left[stack{0#0#1}right]
Przy obliczaniu momentu należy uwzględnić starty na tarcie. Przyjęto łożyskowanie ślizgowe, smarowane, dla którego współczynnik obciążenia tarciowego wynosi kt=0,1.
{M} rsub {{1,0} / {z 0}} rsup {n} = {{M} rsub {{1,0} / {0}} widevec {{e} rsub {z 0}}} over {1 − {k} rsub {t}} = {783,1 Nm} over {0,90} = 870,1111 Nm
Silnik umieszczony w podstawie obciążony jest mniejszym momentem od pozostałych dwóch silników, ponieważ umieszczony jest on w osi pionowej i nie musi pokonywać siły grawitacji.

Przyjęto przekładnię o sprawności ηz1 = 0,8 i przełożeniu νz1 = 50. Wówczas, znamionowa prędkość kątowa i obrotowa napędu oraz moment na wale silnika wynoszą odpowiednio:
%omega_z0 = %nu_z0 dot%phi_1 = 100 cdot 3,0543= 305,43 rad over s newline dot%omega_z0 = %nu_z0 ddot%phi_1 = 100 cdot 3,0543= 305,43 rad over s^2 newline n_{z0} = %omega_z0 60 over {2%pi} = 2916,6667 obr over min newline M_z0 = M_{1,0/z0}^n over {%nu_z0 %eta_z0}= 870,1111 over {100~ cdot 0,8} = 10,8763 Nm
Na podstawie tych danych dokonano doboru silnika oraz przekładni.

Dobrano silnik firmy Mitsubishi Electric HG-JR503 261545 o parametrach:
-nominalny moment: 15,9 Nm;
-nominalna prędkość obrotowa: 3000 obr/min;
-moment bezwładności: I_napędu = 0,0019 kg cdot m^2 ;
-maksymalna prędkość obrotowa: 6000 obr/min;
-maksymalny moment: 47,7 Nm;
-hamulec elektromagnetyczny;
-zasilanie: 200V AC;

Dobrano przekładnię firmy Harmonic Drive CSG-20-100-GH Type II o parametrach:
-sprawność: 80%;
-rozmiar: 20 mm;
-przełożenie: 100;
-moment bezwładności: I_przekładni = 0,42 cdot 10^-4 kg cdot m^2 ;
-maksymalne prędkość średnia wejściowa: 3500 obr/min;
-maksymalna prędkość wejściowa: 6500 obr/min;
-nominalny moment przy 3000 obr/min: 45 Nm;

Po uwzględnieniu bezwładności układu napędowego (podejście lekkie):
I_z0 = I_napędu + I_przekładni = 0,001942 cdot kg cdot m^2

M_z0 = M_{1,0/z0}^n over {%nu_z0 %eta_z0} + I_z0 [(vec %varepsilon_0 vec e_z0) + %nu_z0 ddot%phi_1] = 11,4695 Nm

Można zatem stwierdzić, że silnik został dobrany odpowiednio - spełnia wymagania dla podejścia lekkiego.

Wnioski:
Niestety nie było możliwe porównanie silników dobranych w projekcie z silnikami dobranymi przez producenta, ponieważ nie udało się zebrać informacji o tym jakich silników użył producent. Silniki dobrano tak, aby spełniały one wymaganie kinetyczne, ale nie miały zbyt dużych wartości mocy, ponieważ były one wtedy drogie. Wszystkie dobrane w projekcie silniki spełniają wymagania kinetyczne. Największą moc posiada silnik napędzający człon drugi, ponieważ musi on pokonać największe momenty związane z przyspieszeniem ziemskim. Człon pierwszy za to musi wykonywać jedynie ruch obrotowy wokół osi równoległej do osi działania przyspieszenia grawitacyjnego.
4. Załączniki

4.1. Robot
Obliczenia wykonano do robota ABB IRB 2600-20/1,65
Szkic konstrukcyjny: Załączniki na końcu dokumentu.
Zdjęcie:

4.2. Napędy
Wszystkie dobrane napędy są produktem firmy Mitsubishi Electric i należą do tej samej serii HG-JR. Preferowanie zastosowanie to sterowanie ruchem maszyn i urządzeń przemysłowych(pracujące wewnątrz). Podane napędy zawierają wbudowane enkodery. Nie różnią się one wyglądem, a tylko parametrami i rozmiarami.
Szkic konstrukcyjny:

Zdjęcie:

Wycinek karty katalogowej:

4.3. Przekładnie
Wszystkie dobrane przekładnie falowe są produktem firmy Harmonic Drive i należą do tej samej serii CSG-GH. Preferowane zastosowanie to przekładnie redukujące serwonapędów i silników krokowych. Nie różnią się one wyglądem, a tylko parametrami i rozmiarami.
Zdjęcie:

Wycinki karty katalogowej wraz ze szkicem konstrukcyjnym:

4.4. Sterowniki

Do sterowania silnikami firmy Mitsubishi Electric wykorzystano dedykowane do tego programowalne kontrolery serii MELSEC iQ-R, które zapewniają niezawodność. Sterowniki regulacji położenia serwonapędów należące także do serii MELSEC iQ-R umożliwiają osiągniecie dużej wydajności. Jako oprogramowanie dobrano iQ Works. Ten kompleksowy pakiet oprogramowania zawiera różne oprogramowania do PLC i kontroli ruchu. Wykorzystanie takiego pakietu umożliwia sprawne sterowanie silnikami, także w trybie multiaxis.

Zdjęcie: